3 В составе проекта выполнены:

- Сбор нагрузок по всем топливо потребляющим промышленным и коммунальным предприятиям и индивидуального жилого сектора п. Дружная Горка

- Принципиальная схема газоснабжения потребителей п. Дружная Горка М 1:5000

- Расчетная схема газоснабжения потребителей п. Дружная Горка М 1:5000

4 Общие сведения о п. Дружная Горка

Дру́жная Го́рка (фин. Orinansavota) — посёлок городского типа в Гатчинском районе Ленинградской области, административный центр Дружногорского городского поселения.

Посёлок возник в начале XIX века вблизи стекольного завода «Дружная горка», основанного в 1801 году немецкими предпринимателями Ритингами.

Дружносельский стекольный заводъ въ деревянныхъ строенияхъ, принадлежит Василiю Ритингу, Санктпетербургскому купцу. (1838 год)

Согласно карте Ф. Ф. Шуберта в 1844 году деревня называлась Стеклянная Дружногорка.

ДРУЖНАЯ ГОРКА — деревня владельческая при колодце, число дворов — 1, число жителей: 66 м. п., 39 ж. п.; Завод стекольный. (1862 год).

Деревню при стеклянном заводе за исключением 9 православных населяли немцы, тем не менее под попечительством И. Ритинга, в ней работала церковно-приходская школа.

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Рождественской волости 2-го стана Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, имение Дружно-Горка площадью 300 десятин принадлежала потомственному почётному гражданину Ивану Ефимовичу Ритингу, кроме того «Обществу стеклянного завода Ритинга» принадлежало 45 десятин.

Немецко-финская лютеранская домовая церковь в посёлке Дружная Горка была устроена в деревянном здании в конце XIX века, закрыта в 1925 году.

Статус посёлка городского типа — с 16 мая 1927 года.

Дружная Горка была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 30 января 1944 года.

1 января 2006 года образовано муниципальное образование «Дружногорское городское поселение», посёлок Дружная Горка стал его административным центром.

Посёлок расположен в южной части района на автодороге 41К-099.

Расстояние до районного центра — 40 км.

Основное предприятие Дружной Горки — завод химико-лабораторной посуды и приборов.

Сохранились старинные дома для рабочих (фрагментарно), старые заводские цеха и большой жилой деревянный дом, принадлежавший, вероятно, одному из руководителей завода (сгорел в начале 2000-х, остатки разобраны позже).

Вблизи посёлка по дороге к деревне Кургино в ХIХ — начале ХХ века находилась усадьба «Красницы», принадлежавшая родителям балерины М. Ф. Кшесинской.

Местные улицы: Введенского, Горького, Железнодорожная, Здравомыслова, Княжеская, Красная, Красницкая, Краснофлотская, Крылова, Ленина, Лесная, Лесной проезд, Луговая, Маяковского, Мира, Пионерская, Пограничная, Пролетарская, Садовая, Советская, Трубная, Урицкого, Усадебная, Уткина, Чащинская.

5 Источник газоснабжения и расход газа

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Газоснабжение природным газом населенного пункта, расположенного на территории МО "Дружногорского городского поселения" Гатчинского района Ленинградской области  (п. Дружная Горка) возможно осуществить от системы действующих газопроводов среднего и высокого давления II категории, проходящего по территории поселения и получающих природный газ от ГРС «Суйда» диам. 273 и 160.

В настоящее время в п. Дружная Горка газифицированы 45% многоэтажных домов, котельная, предприятие ЗАО «ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ», завод ООО «Дружная Горка», магазин, расположенный по адресу: п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 2а.

В настоящее время существующих сетей сжиженного газа в п. Дружная Горка нет.

Расход газа предусматривается:

- индивидуальная жилая застройка - на цели пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения;

- многоквартирные жилые дома – на цели пищеприготовления, горячего водоснабжения;

- Котельная Лесхоза, расположенная на ул. Красницкая, рядом с д.15;

- Здания Лесхоза, расположенные на углу ул. Трубная и ул. Чащинская, общая площадь производственных помещений 5000 м2, газ необходим в целях отопления и ГВС;

- Магазин, расположенный по адресу: ул. Ленина, д. 8, площадь 1273 м2, газификация в целях пищеприготовления и ГВС;

- Перспективное строительство - 3 многоквартирных 3-ех этажных домов на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Введенского уч. 7, пищеприготовление. Общее количество жилых помещений в указанных домах -100 квартир. Индивидуальная жилая застройка - на цели пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения- 50 домов на ул.Княжеская,Пограничная, Горького;

- Также на территории располагаются 2 инвестиционные площадки, на которых возможно размещение производственных зданий, суммарной площадью порядка 100 000 м.

6 Основные технико-экономические показатели по схеме

газоснабжения п. Дружная Горка

Перечень существующих потребителей газа

Таблица 6.1

| Наименование | Кол-во квартир | Кол-во ПГ-4 | Кол-во проживающих чел. | Кол-во АОГВ | Кол-во ВПГ | Часовой расход м3/ч | Годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома: |
| ул. Введенского, д. 2 | 16 | 16 | - | - | - | 4,99 | 8,69 |
| ул. Введенского, д. 3 | 119 | 119 | - | - | - | 32,19 | 64,62 |
| ул. Введенского, д. 4 | 16 | 16 | - | - | - | 4,99 | 8,69 |
| ул. Введенского, д. 6 | 133 | 133 | - | - | - | 35,74 | 72,22 |
| ул. Введенского, д. 13 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Введенского, д. 14 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Введенского, д. 15 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Введенского, д. 16 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Введенского, д. 17 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Введенского, д. 18 | 48 | 48 | - | - | - | 14,16 | 26,06 |
| ул. Введенского, д. 19 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Здравомыслова, д. 3 | 8 | 8 | - | - | - | 2,76 | 4,34 |
| ул. Здравомыслова, д. 4 | 12 | 12 | - | - | - | 3,96 | 6,52 |
| ул. Здравомыслова, д. 5 | 16 | 16 | - | - | - | 4,99 | 8,69 |
| ул. Здравомыслова, д. 6 | 8 | 8 | - | - | - | 2,76 | 4,34 |
| ул. Здравомыслова, д. 7 | 16 | 16 | - | - | - | 4,99 | 8,69 |
| ул. Здравомыслова, д. 8 | 48 | 48 | - | - | - | 14,16 | 26,06 |
| ул. Здравомыслова, д. 9 | 48 | 48 | - | - | - | 14,16 | 26,06 |
| ул. Пролетарская, д. 1 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Садовая, д. 5 | 60 | 60 | - | - | - | 17,16 | 32,58 |
| ул. Урицкого, д. 11а | 123 | 20 | - | - | - | 6,11 | 10,86 |
| ИТОГО: | 1091 | 988 | - | - | - | 283,24 | 536,48 |

Таблица 6.2

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты общественно-деловой застройки, промышленные и коммунально-складские предприятия: Блок модульная котельная мощностью 10,0 МВт, производительностью 17,3 Гкал/час, расположенная по адресу: п. Дружная Горка, ул. Урицкого, уч. 13 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 2350,0 7410,96 |
| 2 | Предприятие ЗАО "ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ”, расположенное по адресу: ул. Урицкого, д. 20, использует газ для отопления и ГВС, общая площадь 4 700 м2 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 70,1 169,2 |
| 3 | Завод «Дружная Горка», газ на отопление и ГВС, общая площадь всех зданий 13 400 м2 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 198,61 482,4 |
|  | ИТОГО: Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 2618,71 8062,56 |

ИТОГО:  Расход газа в час  2901,95 м3/ч

Расход газа в год 8599,04 тыс.м3/год

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа

в п. Дружная Горка

- ШРП №4 ПГБ-100-СГ

Таблица 6.3

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Давление газа на входе, МПа | Давление газа на выходе, МПа | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19000 м3/час/ 29 % | 5508,3 | 0,6 | 0,3 | РДБК1-100 |

- ШРП № 13 ГРПШ Н-А-01

Таблица 6.4

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Давление газа на входе, МПа | Давление газа на выходе, МПа | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500,0 м3/час/ 31,5 % | 158,12 | 0,3 | 0,0018 | РДНК-50 |

Объекты подлежащие газификации в п. Дружная Горка

Таблица 6.6

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома (установка ВПГ 24,0 кВт и ПГ-4 в каждой квартире) |
| 1 | ул. Красницкая, д. 12 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 2 | ул. Красницкая, д. 15 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 27 72,6 111,86 |
| 3 | ул. Садовая, д. 2 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 8 21,82 33,14 |
| 4 | ул. Садовая, д. 6 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 8 21,82 33,14 |
| 5 | ул. Садовая, д. 7 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 4 11,35 16,57 |
| 6 | ул. Садовая, д. 8 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 8 21,82 33,14 |
| 7 | ул. Ленина, д. 1 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 8 21,82 33,14 |
| 8 | ул. Ленина, д. 5 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 6 16,48 24,86 |
| 8 | ул. Ленина, д. 7 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 6 16,48 24,86 |
| 10 | ул. Ленина, д. 9 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 4 11,35 16,57 |
| 11 | ул. Трубная, д. 1 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 1 3,68 4,14 |
| 12 | ул. Трубная, д. 3 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 13 | ул. Трубная, д. 4 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 14 | ул. Трубная, д. 6 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 15 | ул. Трубная, д. 8 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 4 11,35 16,57 |
| 16 | ул. Трубная, д. 9 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 17 | ул. Трубная, д. 18 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 18 | ул. Урицкого, д. 1 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 3 8,9 12,43 |
| 19 | ул. Чащинская, д. 3 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 20 | ул. Чащинская, д. 9 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 21 | ул. Чащинская, д. 10 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 22 | ул. Чащинская, д. 11 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 23 | ул. Чащинская, д. 13 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| 24 | ул. Чащинская, д. 15 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 2 6,46 8,3 |
| ИТОГО: Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 111 316,99 460,02 |

Таблица 6.7

| Индивидуальные жилые дома (установка котла 24,0 кВт и ПГ-4; Sср ~100 м2) |
| --- |
| 1 | ул. Ленина Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 18 48,51 74,57 |
| 2 | ул. Лесная Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 16 43,12 66,29 |
| 3 | ул. Усадебная Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 25 67,22 103,58 |
| 4 | ул. Лесной проезд Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 8 21,82 33,14 |
| 5 | ул. Здравомыслова Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 6 16,48 24,86 |
| 6 | ул. Красницкая Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 15 40,43 62,15 |
| 7 | ул. Чащинская Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 10 27,13 41,43 |
| 8 | ул. Трубная Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 10 27,13 41,43 |
| 9 | ул. Крылова Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 18 48,51 74,57 |
| 10 | ул. Краснофлотская Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 25 67,22 103,58 |
| 11 | ул. Красная Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 30 80,51 124,29 |
| 12 | ул. Маяковского Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 42 112,49 174,01 |
| 13 | ул. Горького Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 44 117,85 182,29 |
| 14 | ул. Пограничная Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 26 69,91 107,72 |
| 15 | ул. Княжеская Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 12 32,56 49,72 |
| 16 | ул. Мира Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 12 32,56 49,72 |
| 17 | ул. Советская Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 10 27,13 41,43 |
| 18 | ул. Железнодорожная Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 10 27,13 41,43 |
| ИТОГО: Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 337 907,71 1396,21 |
| ИТОГО объектов подлежащих газификации: Кол-во домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 448 1224,7 1856,23 |

Таблица 6.8

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты общественно-деловой застройки, промышленные и коммунально-складские предприятия: Котельная Лесхоза, расположенная на ул. Красницкая, рядом с д. 15, мощность 0,5 МВт; Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 58,41 89,86 |
| 2 | Здания Лесхоза, расположенные на углу ул. Трубная и ул. Чащинская, общая площадь производственных помещений 5000 м2; Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 70,10 180,0 |
| 3 | Магазин, расположенный по адресу: ул. Ленина, д. 8, площадь 1273 м2 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 17,19 46,37 |
| ИТОГО: Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 145,7 316,23 |
| ИТОГО объектов подлежащих газификации: Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 1370,4 2172,46 |
| Ориентировочная общая стоимость строительства в ценах 1 кв.2016 г. | тыс.руб. | 46093,55 |

Перспективные объекты в п. Дружная Горка

Таблица 6.9

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные 3-х этажные дома на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Введенского уч. 7 Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 100 27,3 54,3 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома (установка котла 24,0 кВт и ПГ-4; Sср ~100 м2) по ул.Горького, ул.Пограничная, ул.Княжеская Кол-во квартир Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 50 133,66 207,15 |
| 3 | Объекты общественно-деловой застройки, промышленные и коммунально-складские предприятия: 2 инвестиционные площадки, на которых возможно размещение производственных зданий, площадью по 50 000 м2 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 1401,92 3600,0 |
|  | ИТОГО: Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 1562,88 3861,45 |

Ориентировочная протяженность проектируемого распределительного (уличного) газопровода по схеме:

Таблица 6.10

| 1 | Газопровод среднего давления ПЭ80 ГАЗ SDR11-160х14,6 | п.м | 2560,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газопровод среднего давления ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10,0 | п.м | 3225,0 |
| 3 | Газопровод среднего давления ПЭ80 ГАЗ SDR11-90х8,2 | п.м | 550,0 |
| 4 | Газопровод среднего давления ПЭ80 ГАЗ SDR11-63х5,8 | п.м | 8465,0 |
| 5 | Газопровод низкого давления ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 | п.м | 365,0 |
| 6 | Газопровод низкого давления ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | п.м | 680,0 |
|  | ИТОГО: | п.м | 15845,0 |

7 Система газоснабжения

При разработке схемы газоснабжения п. Дружная Горка природным газом за основу были приняты следующие принципиальные положения:

Возможность постоянного наращивания пропускной способности системы с минимальными капиталовложениями и первоочередным подключением потребителей, имеющих наибольший коэффициент эффективности при переводе на газовое топливо.

В составе настоящей схемы выполнены: принципиальная схема газоснабжения    потребителей п. Дружная Горка, расчетная схема газопроводов среднего и низкого давления в границах п. Дружная Горка.

Схемой газоснабжения п. Дружная Горка предусматривается использование полиэтиленовых труб.

Схема газоснабжения п. Дружная Горка предусматривает прокладку с учетом возможности газификации всех жилых домов, согласно данным, предоставленным администрацией Дружногорского городского поселения

Для определения диаметров проектируемых газопроводов выполнены гидравлические расчеты перспективных газопроводов среднего и низкого давления.

Расчёт выполнен на основании данных, предоставленных администрацией Дружногорского городского поселения в соответствии со СНиП 42-01-2002 и определенными настоящим проектом расчетными расходами газа.

Принципиальная схема газоснабжения п. Дружная Горка представлена на чертеже 15833-СХ лист 2, расчетная схема газопроводов представлена на чертеже 15833-СХ лист 3.

Применение полиэтиленовых газопроводов существенно сокращает эксплуатационные затраты за счёт отсутствия коррозии и устранения её последствий. Применение полиэтиленовых газопроводов также существенно сокращает эксплуатационные затраты за счёт увеличения срока службы (50 лет) и меньшей трудоёмкости при техническом обслуживании, проведении текущих и капитальных ремонтов.

Схемой рассматривается вариант прокладки газопроводов среднего и низкого давления, с установкой ШРП типа УГРШ-50Н-2-О со среднего на низкое давление.

8 Газорегуляторные пункты

Для снижения давления газа со среднего давления на низкое пердусматривается установка ПРГ шкафного типа УГРШ-50Н-2-О. При разработке проектной документации по проектированию распределительного газопровода можно установить другой тип и марку газорегуляторного пункта, но с такими же характеристиками.

Газорегуляторный пункт шкафной (ПРГ) предназначен для снижения давления и поддержания его на заданном уровне ПРГ типа УГРШ-50Н-2-О	 с обогревом.

Таблица 8.1

| № п/п | №№ ПРГ по схеме газ-я | Адрес ПРГ | Модель ПРГ | Давление на входе в ПРГ, МПа | Давление на выходе из ПРГ, МПа | Производительность, м3/ч | Расчетный часовой расход газа, м3/ч | Наимено-вание регулятора газа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | п. Дружная Горка | УГРШ-50Н-2-О | 0,28 | 0,0022 | 1900 | 191,51 | РДП-50 | Жилая застройка |

9 Защита газопровода от коррозии

Стальные подземные газопроводы должны иметь изоляцию весьма усиленного типа. Полиэтиленовые газопроводы защиты от электрохимической коррозии не требуют.

Для защиты от коррозии выходы из земли спецотводов изолированных (СОИ-2)  покрываются «весьма усиленной» изоляцией полимерной липкой лентой по ГОСТ 9.602-2005.

Необходимо выполнить засыпку песком  стальных горизонтальных участков СОИ-2 по всей протяженности и на всю глубину их заложения и вертикальных участков СОИ-2 в радиусе 0,5м.

Защита надземных участков газопровода от атмосферной коррозии производится покрытием газопровода грунтовкой за 2 раза и масляной краской за 2 раза в соответствии с требованиями  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

10 Герметизация вводов инженерных коммуникаций

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по альбому института «Ленгражданпроект» (инв. № 3620/82).

Воздухоотборные трубки установить в каждой секции подвала.

Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»).

11 Заземление газопровода

Все пункты редуцирования газа, должны быть заземлены.

Контур заземления выполнить в соответствии с проектом защиты газопроводов.

После монтажа газопроводов и газового оборудования произвести замеры сопротивления растеканию токов в соответствии с ПУЭ. По результатам замеров сопротивления определить количество заземляющих устройств и места их установки.

12 Организация строительства

Прокладка газопроводов предусмотрена, в основном, подземная.

Для строительства газопроводов предусматриваются стальные электросварные трубы, изготовленные из хорошо сваривающихся сталей в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб» и полиэтиленовые трубы в соответствии с ГОСТ Р 50838 и ТУ 2248-003-0324068-2004.

В качестве запорной арматуры должны применяться стальные и полиэтиленовые краны, предназначенные для газовой среды.

Переходы через автодороги закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения установкой «Навигатор». Переходы через автодороги ГУ «Ленатодор» в полиэтиленовых футлярах.

Строительство сооружений системы газоснабжения должно осуществляться специализированными строительно-монтажными организациями по рабочим проектам, разработанным на отдельные объекты или участки газопроводов на расчетный срок строительства.

Разработку рабочих проектов следует производить на основе принципиальных решений, принятых при разработке схемы.

Строительство системы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»,

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»,

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб»,

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»,

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве, часть 1»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2» (Строительное производство);

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и проектов организации строительства по объектам.

13 Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия

При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования:

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования)

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство)

- Приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

- ППР ««Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от 25.02.2012

- Материалы и оборудование используемое в процессе строительства имеют сертификаты и разрешения Ростехнадзора России к применению.

- Инструкции по технике безопасности для рабочих каждой профессии с учетом специфики местных условий должны быть разработаны в стройорганизации и утверждены главным инженером.

14 Охрана окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

-применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды.

-применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

-устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

-оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

-соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ;

После окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории      строительства.

Проект Мероприятия по охране окружающей среды выполняется отдельным томом в составе рабочего проекта.

15 Организация эксплуатации системы газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

16 Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В

застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица

на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

17 Технико – экономическая часть

Объёмы работ по строительству системы газоснабжения

В соответствии с решениями по развитию системы газоснабжения, принятыми в разделе 7 «Система газоснабжения», в настоящем разделе определены объёмы основных работ по строительству сооружений газоснабжения п. Дружная Горка.

В указанный объём включен весь комплекс сооружений распределительных газопроводов среднего и низкого давления (только где определены конкретные потребители):

- распределительные газопроводы среднего и низкого давления;

- отключающие устройства на ответвлениях;

-  ПРГ типа УГРШ-50Н-2-О с обогревом.

18 Расчёт капиталовложений в строительство системы газоснабжения

п. Дружная Горка

Расчёт капиталовложений в строительство системы газоснабжения п. Дружная Горка выполнен, исходя из объёмов работ, с учетом анализа смет к рабочим чертежам на строительство аналогичных объектов в сходных условиях, с применением Федеральных единичных расценок (ФЕР) с индексами на 1 квартал 2016 г.

Расчёт капиталовложений в строительство системы газоснабжения п. Дружная Горка приведен в таблице 18.1.

19 Расчет капиталовложений в строительство системы газоснабжения

п. Дружная Горка

| № | Наименование сооружений | Капиталовложения, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общая стоимость объекта по СМР, без НДС | 39062,33 |
|  | В том числе: |  |
| 1 | Прокладка газопровода | 23086,46 |
| 2 | ПИР | 11131,06 |
| НДС 18% |  | 7402,65 |
| Всего: |  | 48528,50 |

Таблица 19.1

20 Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие технические решения:

применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;

установка кранов для перекрытия газопроводов;

антикоррозийная защита газопроводов.

Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций.

Санитарно-защитная зона ПРГ принята равной 10 м, что соответствует величине нормативной защитной зоны по взрывопожаробезопасности.

Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии со СНиП 2.07.01.-89*, СНиП II-89-80*.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

Задачей персонала является:

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из участка, расположенного между ПРГ и краном, либо через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода. Диаметр продувочной свечи определяется из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 часов. Высота свечи 4 м от уровня земли.

# Text boxes

19

20

тыс.м3/год

218

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами и требованиями №384-ФЗ от 30.12.2009 и Постановления №87 от 16.02.2008.

Главный инженер проекта                                                     Васильченко И.П.

«       »   __________________ 2016 г